Hasiace prístroje – ADR 2007

(bod 8.1.4)

(platí od 1. 1. 2003 - najneskôr od 1. 1. 2008)

Každá dopravná jednotka, ktorou sa prepravujú nebezpečné veci , musí byť vybavená:

1. aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom na triedy horľavosti A, B a C s obsahom minimálne 2 kg suchého prášku (alebo zodpovedajúcej náplne rovnakého hasiaceho účinku), ktorý je vhodný na hasenie požiaru v motorovom priestore alebo kabíne dopravnej jednotky,

2. navyše najmenej

1. jedným alebo viacerými prenosnými hasiacimi prístrojmi na triedy horľavosti A, B a C s najmenším obsahom 12 kg suchého prášku pri dopravnej jednotke s celkovou povolenou hmotnosťou viac ako 7,5 t (aspoň jeden z nich musí mať obsah najmenej 6 kg),

2. jedným alebo viacerými prenosnými hasiacimi prístrojmi na triedy horľavosti A, B a C s najmenším obsahom 8 kg suchého prášku pri dopravnej jednotke s celkovou povolenou hmotnosťou viac ako 3,5 t, ale najviac 7,5 t (aspoň jeden z nich musí mať obsah najmenej 6 kg),

3. jedným alebo viacerými prenosnými hasiacimi prístrojmi na triedy horľavosti A, B a C s najmenším obsahom 4 kg suchého prášku pri dopravnej jednotke s celkovou povolenou hmotnosťou najviac 3,5 t.

Hasiace prístroje 	Celková povolená hmotnosť dopravnej jednotky

≤ 3,5 t 	> 3,5 t ≤ 7,5 t 	> 7,5 t

a) na hasenie ohňa v kabíne alebo motorovom priestore s obsahom suchého prášku 	2 kg 	2 kg 	2 kg

b) doplnkový hasiaci prístroj s obsahom suchého prášku 	4 kg 	8 kg 	12 kg

Prenosné hasiace prístroje musia mať:

* plombu, ktorá dokazuje, že neboli použité,

* značku, ktorá osvedčuje, že zodpovedajú norme uznávanej príslušným orgánom a

* nápis, ktorý uvádza dátum platnosti (mesiac, rok), alebo najväčšie povolené obdobie používania.

Výnimky:

1. Pri podlimitnej preprave - bod 1.1.3.6 ADR - musí byť na dopravnej jednotke hasiaci prístroj na triedy horľavosti A, B a C s obsahom 2 kg suchého prášku.

2. Pri preprave infekčných látok trieda 6.2 stačí, ak je na dopravnej jednotke hasiaci prístroj na triedy horľavosti A, B a C s obsahom 2 kg suchého prášku.

Prechodné ustanovenia:

Podľa bodu 1.6.5.6 ADR sa môžu:

„Dopravné jednotky vybavené hasiacimi prístrojmi v súlade s ustanoveniami v bode 8.1.4 použiteľnými do 31. decembra 2002 sa môžu naďalej používať až do 31. decembra 2007“,

To znamená, že dopravná jednotka prepravujúca nebezpečné veci môže byť do 31. 12. 2007 vybavená najmenej týmito dvoma hasiacimi prístrojmi:

1. hasiaci prístroj s obsahom najmenej 2 kg suchého prášku a

2. hasiaci prístroj s obsahom najmenej 6 kg suchého prášku